Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu

Oferowany sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty i dokumenty dopuszczające go do użytku na  terenie Polski. Oferowane urządzenia i akcesoria winny być fabrycznie nowe.

Urządzenia strefy aerobowej (cardio) takie jak bieżnie elektryczna, maszyna eliptyczna, rower pionowy i poziomy winny stanowić jednolity zestaw urządzeń pod kątem stylistycznym oraz technologicznym i mają pochodzić od jednego producenta celem zachowania jednolitości obsługowej i serwisowej.


Bieżnia elektryczna

Bieżnia o napędzie elektrycznym przeznaczona do powszechnego użytku komercyjnego w salach aerobowych ogólnodostępnych bez limitowania godzin i intensywności pracy o następujących wymaganiach::

- moc silnika - min. 4 KM

- powierzchnia do biegania długość min. 150 cm, szerokość min. 50 cm

- prędkość w zakresie co najmniej od  1 km/h do minimum 20km/h

- zakres nachylenia w zakresie co najmniej od 0 - 15%

- konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w pamięci zewnętrznej i ponownego ich wprowadzania,

- wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; tętno, nachylenie, tempo, czas, METS, kalorie, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu.

- bieżnia musi posiadać przycisk bezpieczeństwa do natychmiastowego awaryjnego zatrzymania urządzenia

- możliwość korzystania z minimum 10 predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów np.: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 Weeks Running

- możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu)

- możliwość korzystania z minimum 3 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego

- możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max)

- możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny

- dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg

- wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 200-220cm, szerokość 85-100cm, wysokość 140-160cm)

Urządzenie eliptyczne (Cross Trainer)

Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i

intensywności pracy o następujących wymaganiach:

- generator

- system hamowania – elektromagnetyczny

- długość kroku zawierająca się w przedziale od 50 do 55 cm

- niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 15 WATT

- maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT

- automatyczna regulacja kąta nachylenia rampy w zakresie nie mniejszym niż od 13% do 40%

- konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania,

- wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Tętno, poziom oporu, nachylenie, czas, kalorie, moc, dystans, ilość kroków na minutę (SPM), podsumowanie treningu, profil treningu

- możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów

- możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu)

- możliwość korzystania z minimum 3 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego

- możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max)

- możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia

dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny

- dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg

- wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 200-220 cm, szerokość 80-90cm, wysokość 160-180cm)

Rower stacjonarny poziomy

Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i

intensywności pracy o następujących wymaganiach:

- własne zasilanie – generator

- system hamowania – elektromagnetyczny

- niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 15 WATT

- maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT

- skala obciążenie minimum 20 stopniowa

- możliwość regulacji obciążenia klawiszami na ramionach

- czytelna konsola LED

- konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania,

- wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Puls, poziom oporu, czas, RPM (obroty na minutę) kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu

- możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów

- możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu)

- możliwość korzystania z minimum 3 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego

- możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach

- możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max)

- możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc je stosować w przyszłości

- możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny

- rama urządzenia stalowo-aluminiowa w kolorze srebrnym

- dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg

wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 150-170cm, szerokość 70-80cm, 	wysokość 120-140cm)

Rower stacjonarny pionowy

Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i

intensywności pracy o następujących wymaganiach:

- własne zasilanie – generator

- system hamowania – elektromagnetyczny

- niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 30 WATT

- maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT

- konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania,

- wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Puls, poziom oporu, czas, RPM (obroty na minutę) kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu

- możliwość korzystania z predefiniowanych programów

- możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu)

- możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego

- możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach

- możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max)

- możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny

- dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg

- Wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 120-130cm, szerokość 60-70cm, wysokość 140-150cm)

Ergometr wioślarski 
Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy.

- monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej  parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno

- zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie

- wysokość siedziska nie mniej 35,0 cm

- dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg

Urządzenia strefy siłowej muszą stanowić jednolity zestaw urządzeń pod kątem stylistycznym oraz technologicznym i mają pochodzić od jednego producenta celem zachowania jednolitości obsługowej i serwisowej. Zasadnicze części konstrukcji urządzeń (za wyjątkiem stojaka do przysiadów oraz klatki funkcjonalnej modułowej) warunkujące sztywność i wytrzymałość powinny być wykonane z profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 50x100x2,5mm lub równoważnym wskaźniku wytrzymałości na zginanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia tych parametrów. 

Maszyna na mięśnie pośladkowe

- przyrząd do ćwiczeń mięśni pośladkowych w pozycji stojącej – wypychanie ciężaru do tyłu
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- podparcie pod klatkę piersiową tapicerowane
- minimalna waga stosu 90kg

Maszyna na mięśnie przywodzicieli i odwodzicieli (2 w 1)
- urządzenie dwu-funkcyjne do ćwiczeń mięśnie przywodzicieli i odwodzicieli
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu

- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 60kg

Maszyna na mięśnie proste brzucha - spięcia
- urządzenie do ćwiczeń mięśni prostych brzucha (spięcia brzucha)
- pozycja ćwiczącego siedząca

- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince 

Maszyna na mięśnie naramienne
- urządzenie do ćwiczeń mięśni naramiennych – typ maszyny Lateral Raise (unoszenie boczne)
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

Maszyna na biceps ze stosem
- urządzenie do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramienia (modlitewnik ze stosem)
- pozycja ćwiczącego siedząca

- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na mięśnie dwugłowe ud
- urządzenie do ćwiczeń mięśni dwugłowych uda (uginanie nóg)
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na mięśnie czworogłowe ud
- urządzenie do ćwiczeń mięśni czworogłowych uda (wyprosty nóg)
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na łydkę ze stosem
- urządzenie do ćwiczeń mięśni łydki
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na klatkę i plecy (2 w 1) – Butterfly
- urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej oraz barków – maszyna motylek Butterfly
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna wyposażona w dwie pary uchwytów (dwa poziome i dwa pionowe) dla różnych wariantów ćwiczenia
- regulacja kąta pracy ramion maszyny
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na barki – wyciskanie w górę
- urządzenie do ćwiczeń mięśni barków (wypychanie ciężaru w górę)
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna posiadać system wspomagania startu
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna na klatkę piersiową – wypychanie
- urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej – wyciskanie ciężaru siedząc
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna posiadać system wspomagania startu
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Maszyna do podciągania ze wspomaganiem
- urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu i tricepsów
- urządzenie winno stymulować podciąganie na drążku z odciążeniem ciężaru ćwiczącego poprzez stos
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince 

Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama)
- wieża 5-stosowa
- urządzenia posiada 5 stanowisk treningowych (dwa wyciągi linowe – brama, wyciąg zewnętrzny triceps, wyciąg

dolny i wyciąg górny – wyciągi dolne i górne z siedziskami i gryfami zaczepowymi)
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu  5 x 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince

Ławka regulowana na brzuch
- ławka na brzuch z regulowanym kątem podparcia
- tapicerowane wałki pod nogi na dwóch wysokościach
- wyposażona w kółka transportowe

- urządzenie wykonane z profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 50×100mmx2.5mm lub równoważnym wskaźniku wytrzymałości na zginanie

Ławka na prostowniki grzbietu
- ławka na prostowniki grzbietu z regulowanym kątem podparcia
- ławka winna być wyposażona w tapicerowane wałki pod nogi oraz bezpieczne antypoślizgowe platformy na nogi

Poręcze do ćwiczeń mięśni brzucha
- poręcze do ćwiczeń mięśnie brzucha oraz pompek na poręczach
- stabilna konstrukcja poręczy o wadze nie mniejszej niż 50kg
- dostawka z drążkami do podciągania 

Maszyna na krążki do wypychania na nogi – 45% w górę
- pozycja ćwiczącego siedząca
- urządzenie winno posiadać haki do odwieszania krążków
- tuleje haków o średnicy dopasowanej pod krążki fi50
- maksymalne obciążenie 450kg


Maszyna na mięśnie grzbietu z podparciem – obciążenie na krążki
- pozycja ćwiczącego siedząca
- ćwiczenie polega na przyciąganiu ciężaru do siebie
- urządzenie winno posiadać dwie pary haków do odwieszania krążków
- tuleje haków o średnicy fi50
- maksymalne obciążenie 300kg



Modlitewnik – przyrząd na biceps
- stojak do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramienia (modlitewnik ze sztangą wolną)
- regulowana wysokość siedziska

Ława olimpijska prosta – ze stojakami
- ławka płaska olimpijska zespolona ze stojakami.
- możliwość odwieszenie gryfu na minimum trzech wysokościach
- ławka wyposażona w minimum dwie pary haków do odwieszania krążków

Ława olimpijska kątem w górę – ze stojakami
- ławka olimpijska kątem w górę zespolona ze stojakami
- ławka musi być wyposażona w zintegrowany podest dla osoby asekurującej ćwiczącego 
- możliwość odwieszenie gryfu na minimum trzech wysokościach
- ławka wyposażona w minimum dwie pary haków do odwieszania krążków

Maszyna Smitha
- wyciskanie sztangi w prowadnicach z odciążeniem sztangi
- urządzenie winno posiadać minimum trzy pary haków do odwieszania krążków
- tuleje haków o średnicy fi50
- maksymalne obciążenie 200kg

Ławka uniwersalna – regulowana

- ławka regulowana z regulacją kąta siedziska oraz kąta oparcia

Stojak do przysiadów
- stojak do wyciskania sztangi w pozycji siedząc
- minimum 7 pozycji wysokości odwieszania sztangi

Wyciąg z góry – wyciąg z dołu
- urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu z wyciągiem z góry i wyciągiem z dołu
- pozycja ćwiczącego siedząca
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon
- minimalna waga stosu 90kg

- przeniesienie ciężaru na lince 

Klatka funkcjonalna modułowa
- klatka funkcjonalna modułowa
- dwa moduły HALF RACK (stojak do przysiadów i wyciskania) oraz STRETCHING STATION (moduł do ćwiczeń rozciągających)
- moduły połączone drabinką

AKCESORIA TRENINGOWE – HANTLE, OBCIĄŻENIA, GRYFY, DODATKI, PODŁOGA OCHRONNA

Zestaw hantli ogumowanych 1-10kg wraz ze stojakiem
- zestaw hantli ogumowanych typu HEX sześciokątnych 10 par

- gradacja ciężaru co 1kg
- dwustronny pionowy stojak dedykowany do zestawu

Stojak na hantle gumowe
- stojak trzyrzędowy przygotowany do magazynowania hantli typu HEX
- długość min 1,5m
- dwa stojaki zaoferowane w zestawie zdolne pomieścić 20 par hantli w przedziale od 2,5 do 50kg

Zestaw hantli ogumowanych 2,5 – 50kg
- hantli ogumowanych typu HEX sześciokątnych - zestaw hantli 20 par
- waga zestawu łącznie 1050kg
- gradacja ciężaru co 2,5kg (począwszy od 2,5 – 5kg - … - 50kg)

Kettlebell zestaw 4-24kg
- zestaw hantli Kettlebell krytych winylem
- wagi hantli w zestawie po 2 szt. (4kg,6kg,8kg,10kg)
- wagi hantli w zestawie po 1 szt. (12kg, 16kg 20kg,24kg)

Stojak na hantle Kettlebell
- dwupoziomowy stojak na hantle typu Kettlebell

Drabinka podwójna 2,25 x 1,8
- Waga 31kg
- Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm,
- Szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. 

Step fitness
- stopień przeznaczony do zajęć spalających i wydolnościowych
- wyposażony w uchwyty dzięki , którym można wykonywać efektywny trening z akcesoriami takimi jak taśmy.

- szerokość: 42 cm
- wysokość: 15 cm
- długość: 98 cm 

Gryf olimpijski 220cm – 680 obciążenie
- gryf prosty o długości 220cm z tulejami fi50
- maksymalne obciążenie gryfu 680kg

Gryf prosty 180cm
-   gryf prosty o długości 180cm z tulejami fi50

Gryf prosty 150cm
-   gryf prosty o długości 150cm z tulejami fi50

Gryf francuski – kratownica
- gryf francuski – uchwyt młotkowy – tuleje fi50

Gryf łamany 120cm
-   gryf łamany o długości 120cm z tulejami fi50

Gryf prosty 120cm
-   gryf prosty o długości 120cm z tulejami fi50

Gryf do martwego ciągu
- gryf trapezowy z uchwytami przygotowany do wykonywania bezpiecznie ćwiczeń takich jak martwy ciąg

Stojak na gryfy – magazynowanie w pozycji pionowej
- stalowy stojak do przechowywania gryfów olimpijskich fi50
- minimum osiem otworów

Stojak na krążki
- stojak na krążki olimpijskie fi50
- zalecany stojak tej samej marki co wyposażenie siłowni

Obciążenia olimpijskie:
 - ogumowane talerze przystosowane do gryfów z tulejami fi50
- wagi talerzy 2,5kg – 5kg – 10kg – 15kg – 20kg (ilości krążków Zamawiający określa w SIWZ)
- ergonomiczne uchwyty pozwalające na swobodne nakładanie i zdejmowanie obciążeń
- wyraźne oznaczenie wagi np. w kolorze żółtym lub czerwonym (Zamawiający nie dopuszcza krążków jednolicie czarnych)

Maty fitness
- mata posiadać ma metalowe oczka, umożliwiające przechowywanie jej na wieszaku na maty. 
- wymiary maty 120 x 60 x 1,5 cm 
- kolor maty do uzgodnienia z Zamawiającym

Piłka gimnastyczna

- klasyczna piłka do ćwiczeń fitness; duża piłka o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczona do ćwiczeń wzmacniających, równoważnych i koordynacyjnych
- średnica 65 cm

Zestaw worków treningowych wraz ze stojakiem
- zestaw worków treningowych 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg wraz ze stojakiem

Zestaw do treningu w podwieszeniu
- zestaw do treningu w podwieszeniu typu TRX PRO 3


Piłka do treningu balansowego / funkcjonalnego
-   piłka balansowa do treningu równowagi i ćwiczeń balansowych typu BOSU

Zestaw piłek medycznych 1-10kg wraz ze stojakiem
- zestaw piłek medycznych typu SLAM BALL wraz ze stojakiem (piłki od 1-10kg po jednej sztuce

Zestaw sztang prostych 10-55kg wraz ze stojakiem
- zestaw sztang prostych z obciążeniem stałym ogumowanym
- 10 szt. w zestawie – gradacja co 5kg

Zestaw sztang łamanych 10-55kg wraz ze stojakiem
- zestaw sztang łamanych z obciążeniem stałym ogumowanym
- 10 szt. w zestawie – gradacja co 5kg

Poręcze typu Parralel
- zestaw poręczy do ćwiczeń wymiary 73cm x 60cm x 39cm
- przekrój profilu nie mniej niż 38mm
- grubość profilu nie mniej niż 2 mm

Obciążenia talerze typu Bumper:
- obciążenia talerzowe typu Bumper (przystosowane do ćwiczeń CrossFit)
- kolor czarny
- tuleje FI 50
- zestaw 130kg – ilość krążków: 2 x 20kg, 2 x 15kg, 4 x 10kg, 4 x 5kg

Podłoga ochronna typu PUZZLE

- podłoga modułowa typu PUZZLE
- grubość 15mm
- powierzchnia 120mkw. (120 pojedynczych modułów w rozmiarze 1 x 1m)
- kolor czarny